Dodatečné informace k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech UJEP Ústí nad Labem – 2018/004“

Zadavatel obdržel dne 4. 5. 2018 dodatečné dotazy, na které níže odpovídá.

Prosíme o revizi provozních hodin svícení v jednotlivých místnostech, které byly uchazečům odeslány jako odpověď na dotaz 2.9

Zdůvodnění:

Dle našeho názoru obsahuje zaslaná tabulka dvě nepřesnosti:

- Kolej K3 je v každém pokoji vybavena 2ks 2x36W s předřadníkem – v zadání jsou tato  světla patrně chybně přiřazena do chodeb (467 ks). Na chodbách jsou 2x36W, ale v počtu odpovídajícím 117 ks. Dohromady se totiž jedná o necelých 500 svítidel 2x36W, a to by znamenalo na jedno podlaží na chodbách cca 40 světel. Ve skutečnosti je jich dle našich záznamů z prohlídky na podlaží zhruba 10.

Odpověď: Ano, na pokojích koleje K3 jsou zářivková svítidla 2x 36 W s předřadníkem, na pokojích je tedy 467 ks zářivek 36 W. Bylo opraveno.

- Provozní doba svícení vlastních buněk je dle našeho názoru velmi podhodnocena. 1 hodina denně odpovídá žárovkám na WC a v koupelně. Koleje K1 a K2 jsou však i v lůžkové části vybavena žárovkovými svítidly a tam by jejich doba svícení odpovídala více 5-ti hodinám denně (min 1 hod ráno, min 4 hod odpoledne a večer). Vycházíme ze zkušeností z jiného EPC projektu na VŠ kolejích. Podobně tomu bude i žárovka na společné chodbičce v rámci jedné buňky. Analogicky by takové hodiny svícení měla mít i zářivková světla na K3 (viz předchozí bod). Tato úprava navýší podíl spotřeby světel na celkové spotřebě EE, ale dle našich propočtů a skladby spotřebičů bude vyšší hodnota více odpovídající realitě.

Odpověď: V níže uvedené tabulce jsou přehodnoceny doby svícení jednotlivých typů svítidel. Je zohledněno jak umístění svítidel (na chodbách svítí cca 50% svítidel z důvodu úspory elektrické energie), tak i obsazenost jednotlivých objektů kolejí K1, K2 a K3. Upozorňujeme, že v tabulce jsou uvedena pouze svítidla, u kterých je možná výměna za úsporná svítidla. Zářivková svítidla s trubicemi 18 W nebo 36 W jsou s předřadníkem i bez předřadníku. V tabulce nejsou uvedena LED svítidla s pohybovými čidly, instalována na chodbách ve 2.NP v objektu K2 a K1.

Opravená tabulka:

|  | počet svítidel |  | celkem | celkem příkon |  |  | obsazenost | doba svícení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | ks | W | ks | W | dny | h | - | h/r |
| žárovka ostatní prostory | 75 | 60 | 75 | 4 500 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| žárovka pokoje | 520 | 60 | 520 | 31 200 | 270 | 5 | 0,45 | 607,5 |
| lampička | 455 | 40 | 455 | 18 200 | 270 | 2 | 0,45 | 243 |
| zářivka chodby 2x18 | 145 | 18 | 290 | 5 220 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka 4x36 | 74 | 36 | 296 | 10 656 | 240 | 4 | 1,00 | 960 |
| zářivka chodby 2x36 | 20 | 36 | 40 | 1 440 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka chodby 2x36 | 4 | 36 | 8 | 288 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žárovka ostatní prostory | 14 | 60 | 14 | 840 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| žárovka pokoje | 590 | 60 | 590 | 35 400 | 270 | 5 | 0,61 | 823,5 |
| lampička | 390 | 40 | 390 | 15 600 | 270 | 2 | 0,61 | 329,4 |
| zářivka chodby 2x18 | 65 | 18 | 130 | 2 340 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka chodby 2x36 | 8 | 36 | 16 | 576 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| žárovka | 19 | 150 | 19 | 2 850 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| kompaktní zářivka 2x18 | 194 | 18 | 388 | 6 984 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |
| K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| žárovka ostatní prostory | 77 | 60 | 77 | 4 620 | 365 | 1 | 1,00 | 365 |
| žárovka pokoje | 979 | 60 | 979 | 58 740 | 270 | 5 | 0,59 | 796,5 |
| lampička | 950 | 40 | 950 | 38 000 | 270 | 2 | 0,59 | 318,6 |
| zářivka 4x18 | 17 | 18 | 68 | 1 224 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |
| zářivka pokoje 2x36 | 467 | 36 | 934 | 33 624 | 365 | 5 | 0,59 | 1076,75 |
| zářivka 4x36 | 2 | 36 | 8 | 288 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |
| zářivka chodby 2x36 | 117 | 36 | 234 | 8 424 | 365 | 6 | 1,00 | 2190 |
| zářivka 1x36 | 116 | 36 | 116 | 4 176 | 365 | 4 | 1,00 | 1460 |

Na základě výše uvedených dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek do 18. 5. 2018 do 10:00 hodin.