Technická specifikace

Předmětem dodávky a montáže je klimatizaci, která se skládá ze dvou vnitřních jednotek a jedné venkovní jednotky.

Vzduchotechnika není součástí nabídky – klimatizace se napojí na stávající odtah z digestoře.

Součástí nabídky je kompletní položka k zprovoznění klimatizace – drobný spojovací materiál, instalační materiál, montážní práce, zprovoznění a zaregulování. Standardní klima jednotka se skládá z vnitřní/vnější jednotky, potrubí média, spojovací materiál- hadičky, spojky, kotvy, PVC lišty, konzole a chladivo v množství na požadovaný okruh.

Požadujeme klimatizační jednotky typu split v nástěnném provedení o celkovém maximálním chladícím výkonu 25 kW s funkcí čištění vzduchu od prachových částic, energetická třída chlazení A++, max rozměry vnitřní nástěnné jednotky 1190x346x265 mm, max hmotnost 18,5 kg a venkovní kondenzační jednotky patřičného výkonu, 1f, 220-240 V, akustický výkon max 68 dB, max rozměry venkovní jednotky 950x834x330 mm, max hmotnost 58 kg, s garantovaným chodem chlazení v rozmezí teplot 15°C až 48°C.

Součástí technické specifikace je i půdorys místností.