Dilatometr – technická specifikace

(ideálně vertikální pro minimalizace frikce)

Dilatometr pro přesné měření rozměrových změn vzorků (délkových, příp. objemových) v závislosti na teplotě. Měření probíhá v teplotním intervalu od -150°C do 1500°C s využitím systému více pecí ve vertikálním uspořádání (uspořádání s nulovým třením na vzorku během měření). Měřící senzor musí být umístěn pod pecí se vzorkem, tak aby bylo zajištěno přirozené proudění plynů směrem od senzoru. Umístění pecí v ideálním případě na rotačním karuselu pro snadnou výměnu jednotlivých pecí (nebo varianta pouze přepnutí pece v software, bez nutnosti zasahování do zapojení přístroje). Automatický motorizovaný vertikální pohyb pece.

Přístroj musí být dodán včetně řídícího PC, softwaru pro kontrolu přístroje a vyhodnocení výsledku, kalibračních standardů a dalšího příslušenství nutného pro měření vzorků s následující specifikací:

- Dvoupecní, či vícepecní systém ve vertikálním uspořádání pro maximální přesnost měření (nulová frikce na vzorku v průběhu dilatace vzorku).

- LVDT senzor umístěný pod pecí se vzorkem.

- Umístění pecí umožňující snadnou změnu bez nutnosti zásahu do zapojení přístroje.

- Motorizovaný vertikální posun pece.

- Teplotní rozsah: minimálně v intervalu od -150 do 1500°C. Jedna pec pro rozsah minimálně v intervalu od – 150°C do 700 °C, druhá pec s rozsahem minimálně od pokojové teploty do 1500 °C.  Systém musí být rozšířitelný o další pece umožňujíc měření v dalších teplotních rozsazích.

- Rychlost ohřevu minimálně v intervalu od 0,1 do 50°C/min.

- Systém musí umožňovat lineární ohřev a lineární chlazení vzorku a automatické cyklování kroků chlazení a ohřev bez nutnosti zásahu ze strany obsluhy a nutnosti manipulace s kapalným dusíkem (pouze bezpečné plnění Dewardovy nádoby automatického chladícího systému). Součástí dodávky musí být také Dewardova nádoba pro kapalný dusík (objem cca 25 l).

- Možnost rozměrové variability vzorku.

- Digitální rozlišení: lepší než 0.150 nm.

- Nastavitelná kontaktní síla na vzorku minimálně v rozsahu od 50 do 1000 mN.

- Možnost práce v inertní, oxidační i redukční atmosféře, součástí dodávky musí být ze software řízená plynová jednotka umožňující přepínání minimálně tří plynů.

- Systém musí být vakuově těsný a umožňovat práci s vakuem minimálně do hodnot tlaku 1.10-5 mbar nebo nižších. Vakuový čerpací systém nemusí být součástí dodávky.

- Součástí musí být samostatné přípravky minimálně pro tyto režimy měření:

- Křemenný přípravek pro měření do teploty 1000 °C, průměr vzorku minimálně 12 mm, délka vzorku minimálně 50 mm.

- Al2O3 přípravek pro měření do teploty minimálně 1600 °C, průměr vzorku minimálně 12 mm, délka vzorku minimálně 50 mm.

- Součástí dodávky musí být kalibrační vzorky (ideálně křemen a safír).

- Řídící a vyhodnocovací software kompatibilní s Windows 10, komunikace PC s přístrojem pomocí standardního rozhraní USB nebo Ethernet. K dodanému software musí být k dispozici i moduly pro kinetické vyhodnocení dat.

- Součástí dodávky musí být i řídící počítač s operačním systémem Windows 10 a  LCD o uhlopříčce minimálně 27“.