Příloha č. 1. - Technická specifikace přístroje

Vířivoproudý defektoskop a příslušenství pro kontrolu elektrické vodivosti, povlaků, jejich tloušťky, kvality svarů, nýtovaných spojů, povrchových a podpovrchových vad, koroze.

Přístroj k určení elektrické vodivosti materiálu, tloušťky vrstvy na kovovém materiálu
 a k detekci vad na základě principu vířivých proudů. Měření probíhá v teplotním intervalu od 0°C do 50°C. Přístroj musí být dodán včetně softwaru pro kontrolu přístroje 
a vyhodnocení výsledků, kalibračních standardů a dalšího příslušenství nutného pro měření vzorků s následující specifikací:

- Kompaktní, odolná přenosná jednotka.

- Možnost měření v reálném čase i v režimu „Freeze“.

- Vícefrekvenční rozsah, možnost nastavit více frekveněních rozsahů měření.

- Součástí dodávky musí být sondy k měření elektrické vodivosti, detekci vad a měření tloušťky povlakovaných vrstev.

- Možnosti absolutní i diferenciální typy sond.

- Možnost připojení rotačního scanneru pro kontrolu dutin.

- Možnost přenosu dat, včetně Software pro vyhodnocování dat, včetně tvorby protokolů a archivace naměřených hodnot.

- Součástí přístroje barevný VGA display, velikost min. 5“.

- Okamžité znázornění hodnot el. vodivosti, ideálně min. ve dvou variantách jednotek.

- Okamžité znázornění hodnot tloušťky vrstev.

- Možnost přenesení těchto hodnot a jejich zobrazení v měřícím protokolu.

- Detekce vad materiálu s možností odečtení lokace a typu vady (svarů, nýtovaných spojů, povrchových a podpovrchových vad, koroze).

- Možnosti kalibrace přístroje, součástí dodávky musí být kalibrační vzorky.

- Možnost rozměrové variability vzorku.

- Kompletní dodávka přístroje, včetně kabeláže a sond.

- Přístroj vybavený akumulátorem umožňující práci bez připojení k el. zdroji.

- Operační systém: 64bitový profesionální verze operačního systému, aktuální CZ verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. Licence umožňující downgrade na starší verze OS. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze s přístrojem pomocí standardního rozhraní USB nebo Ethernet.

- Doprava, instalace, uvedení do provozu, technické a aplikační zaškolení obsluhy.