TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Naprašovačka sloužící k nanášení vrstvy uhlíku a vybraných ušlechtilých kovů

- Min. rozměr komory (Ø x v)			150 x 125 mm

- Min. dosažené pracovní vakuum		2 x 10-3 mbar

- Min. požadovaný výkon čerpadla		5 m3/h

- Rozměr rotačního stolku			min. 50 mm

- Nastavitelná výška stolku			ano

- Min. rychlost otáčení stolku			8 ot./min

- Min. paměť					16 GB

- Signalizace po ukončení programu		ano

- Možnost výměny stolků 			ano

- Možnost výměny napařovacích hlav		ano

- Kontrola tloušťky vrstvy			ano

- V ceně dodávky musí být uhlíkové vlákno (min. 10 m) a zlatý a platinový terčík

- Na přístroji displej s ovládáním, programováním a zobrazením hodnot

- Možnost aktualizace softwaru

- Možnost tvorby více uživatelských profilů

- Manuál a ovládání v českém či anglickém jazyce

- V ceně musí být dodávka, instalace a zaškolení obsluhy