Odplyňovací zařízení

Technická specifikace:

- Odplyňovací zařízení pro čištění taveniny vybavené rotorem.

- Maximální příkon pohybu rotoru 2,5kW.

- Podstavec k zařízení součástí dodávky.

- Možnost manipulace se zařízením pomoc sloupového jeřábu (v laboratoři 1.16, budova CEMMTECH).

- Možnost dávkování inertního plynu v minimálním rozsahu 5 – 40 l/min.

- Možnost změny směru otáčení rotoru.

- Maximální průměr rotoru 85mm.

- Zařízení vybaveno rychloupínací spojkou pro uchycení grafitové sady (hřídele s rotorem).

- Zařízení vybaveno řídící skříní s řídícím systémem.

- Spínací skříň vybavena displejem

- Možnost ovládání rotoru a přívodu plynu.

- Zařízení vybaveno frekvenčním měničem pro pohon rotoru.

- Měření teploty prostřednictvím termočlánku (termočlánek součástí dodávky).

- Ochranná trubice pro termočlánek součástí dodávky.

- Zobrazení teploty na displeji ve spínací skříni.

- Přepravní vozík pro zařízení součástí dodávky.

- Vozík pro plynové nádoby součástí dodávky

- Vozík pro plynové nádoby vybaven řídící skříní pro řízení průtoku plynu.