Příloha č. 3 Technická specifikace k VZ – Corpuls Simulation

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Simulační Corpuls Simulation s možností využití na výukovém modelu nebo na živém figurantovi.

Specifikace:

- součástí dodávky: plastový box simulátoru Corpuls včetně madla a úložného prostoru na IT technologii,

- transportní tašky na příslušenství (levá, pravá, zadní strana) plně kompatibilní s plastovým boxem,

- bluetooth rozhranní a Wi-Fi přístupový bod,

- USB nabíječka,

- power banka na min. 10 hodin provozu,

- senzor SpO2,

- senzor etCO2,

- NIBP manžeta s hadičkou,

- EKG kabel monitorovací,

- EKG kabel diagnostický,

- CRP snímač,

- simulační elektrody corPatch s opakovaně použitelným hlavním kabelem,

- uživatelská příručka v elektronické podobě,

- licence simulátoru včetně založení uživatelského účtu,

- licence CPR feedback, min. 2 licence (corpuls klasický, corpuls3T),

- vše plně kompatibilní s operačním systémem Apple iOS.

Hardware:

- multidotykový tablet, min. velikost displaye 12,9“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše),

- multidotykový tablet, min. velikost displaye 10,2“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše), včetně ochranného pouzdra.