Příloha č. 3 Výzvy – Fantom celého těla

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Fantom – model celého těla v životní velikostí sloužící pro nácvik vyšetřování počítačovou tomografií, nabízející mnoho možností využití ve výuce studentů. Fantom umožňující pořizování rentgenových snímků, které jsou velice věrné skutečnosti.

Specifikace:

- možnost pohybu hlavních kloubů – umožňující uvést model při nácviku do různých poloh,

- velikost modelu: výška 164 – 168 cm, hmotnost modelu max. 52 kg,

- možnost rozložení modelu na min. deset částí,

- možnost vzpažení modelu,

- orgány odpovídající anatomii,

- polohování: rotace 360° v sagitální rovině a min. 180° do stran, u kyčelního kloubu min. 90° a poté abdukce min. 45°, ohýbající se kolena a lokty min. 90°,

- možnost udržování modelu v poloze vleže s nohami v tzv. žabí pozici.

- vnitřní orgány (hlava a trup): syntetická lebka, krční obratle, mozek, obratle, klíční kosti, žebra, hrudní kost, lopatka, kyčle, stehenní kosti, plíce s plicními tepnami, průdušnice, játra s portální a jaterní žílou, slinivka, ledviny, žlučník, slezina, aorta, horní dutá žíla, močovod, močový měchýř, prostata, konečník, esovitý tračník,

- vyrobeno z materiálu, který absorbuje záření, hodnoty HU blízké lidskému tělu,

- vlastnosti materiálu: měkká tkáň a orgány z pryskyřice na bázi uretanu, syntetické kosti: epoxidová pryskyřice, klouby: epoxidová pryskyřice, uretan s karbonovými vlákny, šroubky: polykarbonát.

Součástí dodávky:

- 1 model celého těla,

- vložená syntetická lebka, krční obratle, mozek, obratle, klíční kosti, žebra, hrudní kost, lopatka, kyčle, stehenní kosti, plíce s plicními tepnami, průdušnice, játra s portální a jaterní žilou, ledviny, žlučník, slezina, aorta, horní dutá žíla, močovod, močový měchýř, prostata, konečník, esovitý tračník,

- 1 držák hlavy,

- 1 sada náhradních kloubů a šroubů (1 ks od každého),

- 1 šroubovák na šrouby s plochou hlavou,

- 1 sada vzorových rentgenových filmů.