TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kompaktní přístroj pro měření účinnosti fotosyntézy, obsahu CO2, respirace, transpirace a stomatální vodivosti

Specifikace:

Kompaktní přenosný ruční přístroj vhodný pro měření vzorků i rostlin „in situ“ tedy bez nutnosti destrukce rostliny, pro vnitřní i venkovní použití.

Musí být vybaven všemi součástmi pro měření listové respirace, transpirace, stomatální vodivosti včetně systému pro měření CO2, O2 a H2O pomocí měření infra červeného záření (IRGA).

Minimální doba použití na jedno nabití: 5 hodin

Měření CO2: pro použití v rozmezí koncentrací 0-2000ppm, minimální rozlišení 1ppm

Měření vzdušné H2O: v rozmezí 0-100%, rozlišení 0,1%

Nutné vybavení: možnost tzv, „otevřeného“ i „uzavřeného„ systému, tedy možnost měřit veškeré uvedené parametry přímo venku na živé rostlině a možnosti měřit vzorek v uzavřené cele.

Uzavřený systém bude součástí dodávky.

Parametry: Cela pro malé listy (cca 5x2cm), velká cela o objemu cca 2-4l.

Další příslušenství (součástí dodávky musí být): nástavec pro měření CO2 z povrchu půdy, náhradní baterie, modul pro měření fluorescence