Rekonstrukce bude rozdělena na dvě samostatné části - rekonstrukce učebny a rekonstrukce sociálního zázemí. Je skutečností, že laboratoř D4a je stále vlhká i přes provedenou rekonstrukci izolace. Zvětšením tohoto prostoru, realizací odsávání a přívodu vzduchu ve středu nově vzniklé učebny a případnou instalací klimatizace, dojde ke snížení vlhkosti. Tomu napomůže i skutečnost, že nově vzniklá učebna bude mít přístup denního světla (i slunce) stávajícími okny ve stávající učebně D3 (zůstanou po rekonstrukci zachována).

Dojde k vybourání některých příček a dveří (v př. 2 zakresleny žlutě). Červeně jsou uvedeny nové příčky, respektive zazdění stávajících otvorů (zděné).

Část učebna

- na výkrese označeno jako „D“ – nový prostor zeleně šrafovaný. V této části dojde k odstranění příček mezi původní kanceláří (původně D4b), laboratoří (původně D4a) a učebnou (původně D3). V příčce mezi učebnou D3 a garáží dojde k odstranění prosklení stěny a vyplnění vzniklého otvoru (lehké zdivo). Vznikne učebna o ploše 84,7 m2

- dojde k posunutí stávajících dveří do laboratoře D4a na úroveň nosného sloupu

- ve vzniklém prostoru bude vyrovnána podlaha, položeno PVC

- v části chodby, která se stane součástí učebny, bude upraven podhled na úroveň podhledu v ostatních spojovaných místnostech s výjimkou části, v níž je vedeno potrubí (zde dojde ke zvýšení podhledu v části chodby, která se stane součástí učebny, V potrubí pod stropem je vedena voda do celého objektu dílen a laboratoří

- potrubí vedené u stropu laboratoře D4a (a v části stávající chodby, která se stane součástí učebny) bude upraveno včetně jeho zakrytí a sjednoceno

- v zakrytu potrubí bude přidáno potrubí pro odsávání a přívod vzduchu do učebny, včetně klimatizace (zlepšení větrání, snížení vlhkosti a vnitřního klima)

- místnost 103a (garáž)  bude rekonstruována na kuchyňku (zázemí učebnu/zasedací místnost pro jednání, na výkrese modré šrafování označeno E). Stávající vrata budou odstraněna, otvor bude zčásti vyzděn a opatřen velkým oknem (s možností otevření v dolní části)

- v kuchyňce bude upravena podlaha a položeno nové PVC. Vybavena bude kuchyňskou linkou, chladničkou, vařičem, myčkou, umyvadlem a dřezem. U protější stěny bude pracovní deska s policemi

- laboratoř D2 (garáž) bude rekonstruována na kancelář (na výkrese označeno F). Stávající vrata budou odstraněna, otvor bude zčásti vyzděn a opatřen velkým oknem (s možností otevření v dolní části). Podlaha bude vyrovnána a položeno nové PVC

- přívod vody a odpad – bude využito stávajícího rozvodu v D3, kde bude zrušeno umyvadlo i odpad (využito pro kuchyňku)

- ve všech rekonstruovaných místnostech bude upravena elektroinstalace, místnosti budou vymalovány a uklizeny.

Část sociální zázemí

- sociální zázemí je rozděleno na zázemí pro ženy a pro muže. Toto rozdělení zůstane zachováno. Každá část bude po rekonstrukci v jiné části objektu Za Válcovnou (důvodem je zefektivnění provozu). Zázemí pro ženy je navrhováno do části stávajících laboratoří (označeno jako B)

- dojde k vybourání stávajících příček místností označených 108, 109 (původně WC pro muže a pro ženy) a 117 (původně sklad D6), tak, aby nově rekonstruované prostory (WC) byly lépe napojeny na stávající kanalizaci a nedocházelo k poruchám kanalizace

- bude realizována nová příčka a dojde k posunutí dveří (původně vstup na WC pro muže), v této části vznikne úklidová místnost o ploše 3 m2 (označeno jako A), která bude vybavena výlevkou, teplou a studenou vodou a skříňkou na uklízecí potřeby

- budou posunuty dveře na úroveň stěny oddělující laboratoře od místnosti 116. Vzniklý prostor o ploše asi 16 m2 bude využit pro sociální zázemí pro ženy (B)

- v části B budou zřízeny 3 oddělené kabinky a 1 kabinka se sprchou (stávající je v dezolátním stavu a nefunkční), místnost bude vybavena 2 umyvadly a zrcadlem. Půdorysné řešení bude provedeno až po obdržení výkresů kanalizace, nebudou-li k dispozici, bude celá kanalizace v této části rekonstruována

- zázemí pro muže je situováno v části objektu bývalých dílen, označeno jako C (plocha 13 m2). V této části dojde k vybourání stávajících příček, budou zde zřízeny dvě kabinky a sprcha. Místnost bude vybavena pisoáry. Půdorysné řešení bude provedeno až po obdržení výkresů kanalizace, nebudou-li k dispozici, bude celá kanalizace v této části rekonstruována

- obě části budou doplněny účinným větráním (přívod a odsávání vzduchu).

V rekonstruovaných částech dojde k rekonstrukci, respektive opravě elektrorozvodů a rekonstrukci větrání. Vytápění zůstane stávající, dojde k úpravě umístění topných těles.

Rekonstrukcí se nezmění užívání stavby. Dojde k rekonstrukci stávajících hygienických zařízení, která jsou v nevyhovujícím stavu a nepostačují novému stavu.