Příloha č. 5

Zadavatel požaduje, aby celkový systém splňoval následující minimální požadované technické parametry.

Dodavatel v níže uvedené tabulce, ve sloupci „Hodnota nabízená v dodávce“ potvrdí, že požadované parametry plní, že dodá požadované vlastnosti zařízení a uvede jím nabízenou hodnotu požadovaných parametrů zařízení. Vyplnění musí být jednoznačné a Zadavatel musí mít možnost jednoznačně posoudit, že jím požadovaný parametr byl splněn nebo že jsou nabízené parametry lepší než požadované. V případě, že Dodavatelem nabízené parametry budou horší než požadované, bude nabídka ze zadávacího řízení vyřazena. Pokud bude nabízené řešení nejednoznačné, může být nabídka ze zadávacího řízení vyřazena. Dodavatel musí s nabídkou předložit příslušné dokumenty či specifikace (v českém nebo anglickém jazyce), ze kterých bude možné jednoznačně ověřit nabízené parametry.

| Technický parametr | Minimální hodnota parametru požadovaná zadavatelem | Hodnota nabízená v dodávce |
| --- | --- | --- |
| LIDAR - letecký laserový skener – 1 kus |
| Dosah laserového paprsku při frekvenci skenování vyšší než 500 kHz, odrazivosti přirozeného terénu větší nebo rovno 60 % | min. 350 m |  |
| Minimální šikmý dosah skeneru při odrazivosti přirozeného terénu lepší jak 60 % a 50 kHz PRR | Minimálně 1300 m |  |
| Rozsah skenovací řádkové frekvence | 20 – 180 řádků / sec. |  |
| Přesnost laserového skeneru | min. 2 cm |  |
| Celkový úhel skenování | Minimálně 300° |  |
| Odolnost proti vodě | min. IP64 |  |
| Minimální úhlový krok emitace paprsku | min. 0,01° |  |
| Rozsah skenovacích rychlostí měnitelná operátorem | 80 – 700 kHz |  |
| Maximální přípustná divergence paprsku ve vzdálenosti 100 m | 60 mm |  |
| Minimální pulsní frekvence při výšce letu 300 m nad terénem | min. 100 kHz |  |
| Počet odrazů při digitalizace terénních předmětů | Bez omezení počtu odrazů |  |
| Minimální kapacita interní paměti skeneru | 200 GB |  |
| Samostatný SW pro nastavení skeneru před letem | Minimálně 1 licence |  |
| Samostatný SW pro ovládání skeneru za letu a ukládání dat skeneru a GNSS/INS | Minimálně 1 licence |  |
| SW pro analýzu MTA zón laserových paprsků | Minimálně 1 licence |  |
| Řídící modulární SW pro celkový postprocesing pořízených lidarových dat | Minimálně 1 licence |  |
| Možnost georeferencování pořízených dat do systému Světového geodetického systému 1984 (WGS84) případně do jiných souřadnicových systémů – programový modul, který je volaný prostřednictvím řídícího SW | ano |  |
| Možnost různé orientace skeneru na nosiči | ano |  |
| SW - zpracování a vyrovnání vícenásobně měřených laserových dat – programový modul, který je volaný prostřednictvím řídícího SW | Minimálně 1 licence |  |
| SW – pro zapojení vlícovacích a kontrolních bodů do zpracování měření leteckých záznamů – programový modul, který je volaný prostřednictvím řídícího SW | Minimálně 1 licence |  |
| Možnost vývoje vlastních aplikací pro sběr dat pomocí SDK LIDARu, možnost monitoringu pořizování dat on-line | Minimálně 1 licence |  |
| Výstup skenovaných dat do formátu LAS nebo plně kompatibilního | ano |  |
| Notebook pro ovládání systému, řízení procesu skenování a snímání za letu, přípravu mise na zemi před letem | ano |  |
| Pracovní stanice nebo výkonný notebook vhodný pro zpracování dat po ukončení letu, import laserových dat a snímků a jejich zpracování | Notebook/pracovní stanice musí splňovat HW požadavky pro bezproblémový provoz dodaného SW pro zpracování získaných dat: operační systém kompatibilní s dodaným SW, minimálně však 32GB RAM, minimálně 500GB SSD disk, dedikovaná grafická karta minimálně s 1 GB GPU RAM vhodná pro práci s CAD a GIS |  |

| Technický parametr | Minimální hodnota parametru požadovaná zadavatelem | Hodnota nabízená v dodávce |
| --- | --- | --- |
| Jednotka GNSS/INS (IMU) pro příjem signálu GPS – 1 kus |
| Systém bez ITAR restrikcí do zemí EU | ano |  |
| Možnost přijímat GPS (L1/L2/L5), GLONASS (L1,L2,L3), BeiDou B1, B2, Galileo, QZSS, SBAS, MSS, Trimble RTK, OmniStar | ano |  |
| Možnost příjmu všech běžných RTK korekcí | ano |  |
| Minimální počet kanálu pro příjem informací | Minimálně 400 kanálů |  |
| Napájecí napětí | 12 - 25 V |  |
| Podpora pro externí zařízení měření ujeté vzdálenosti (odometr) pro pozemní aplikaci | ano |  |
| Seriál port RS 232 vstup/výstup | ano |  |
| Vnitřní logování časového záznamu, pozice, rychlosti, měřených dat IMU | Minimálně v objemu 3 GB |  |
| Možnost logování záznamu na externí záznamovou řídící jednotku jednotku | ano |  |
| Minimální počet výstupních signálu PPS Time Sync Pulse Output | 1 výstupní signál |  |
| Minimální počet vstupů pro záznam time mark externích zařízení (Event input) | 6 samostatných signálů |  |
| Anténa pro použití v letadle – minimálně 1 kus | Anténa pro použití v letadle kompatibilní s přijímačem GNSS/INS při zajištění příjmu minimálně na frekvencích L1/L2 GPS, L1/L2 GLONASS a OmniSTAR, včetně kabelu pro připojení k GNSS/INS přijimači a úchytu antény pro instalaci – 1 kus |  |
| Podpora pro připojení druhé antény pro zlepšení měření směru pohybu jednotky při pozemních mobilních aplikacích | ano |  |
| Řídící jednotka umožňující vzájemné propojení všech senzorů na palubě prostřednictvím LAN sítě s jednotkou GNSS/INS | ano |  |
| SW na zpracování dat zaznamenaných systémem GNSS se zpracováním měření pomocí systému IMU a výpočet orientačních parametrů snímků digitální kamery (kamer), kontrola a korekce GNSS základnové stanice, kontrola a korekce externích orientačních parametrů senzorů | Ano minimálně 1 licence |  |
| Možnost výpočtu boresightingu kamer | ano |  |
| Automatické zahrnutí měření více bázových stanic GNSS do výpočtu trajektorie pohybu | ano |  |
| Maximální velikost jednotky z důvodu minimalizace nároků na integraci (upevnění) na jednotce skeneru a limitovaném prostoru díry v letadle | 135 x 120 x 40 mm |  |
| Přesnost výpočtu trajektorie po post-processingu při nulovém výpadku signálu při leteckých aplikacích (požití jedné antény) |
| Max. chyba v poloze | 5 cm |  |
| Max. chyba v orientaci - Roll a Pitch | 0.02º |  |
| Max. chyba v orientaci – Heading | 0.05º |  |
| Přesnost výpočtu trajektorie po post-processingu při výpadku signálu o délce 1 minuty a použití dvou antén při pozemních aplikacích |
| Max. chyba v poloze | 35 cm |  |
| Max. chyba v orientaci - Roll a Pitch | 0.03º |  |
| Max. chyba v orientaci – Heading | 0.06º |  |

| Technický parametr | Minimální hodnota parametru požadovaná zadavatelem | Hodnota nabízená v dodávce |
| --- | --- | --- |
| RGB fotoaparát 2 kusy rozlišení min. 22 Mpx |
| Jeden společný Integrovaný držák pro maximálně 2 kamery včetně potřebné kabeláže pro propojení kamer s řídící jednotkou systému | ano |  |
| Pevné tělo kamery – 2 kusy, s napájením přes řídící jednotku systému, s možností fixace polohy objektivu a s možností záznamu pořízených snímků na SD kartu | ano |  |
| Přepravní kufr (box) pro kamerovou techniku | ano |  |
| Objektiv, ohnisková vzdálenost objektivu minimálně f = 16 mm – 2 kusy | ano |  |
| Veškerý potřebný SW pro ovládání kamer za letu | Ano, jedna licence |  |
| SW pro následné zpracování snímků po letu a obarvení laserových bodů | Ano, jedna licence |  |
| SW umožňující zpracování laserových bodů a snímků pořízených z mobilního prostředku při pozemních aplikacích. Práce s laserovými body, snímky externích a sférických kamer. Možnost měření prostorové polohy objektu s využitím protínání ze dvou sférických snímků nebo měření prostorové polohy a informací z laserových bodů. Možnost záznamu doplňkových informací o měřeném bodu do lokální databáze. Možnost pracovat s ULS CZ (národním uzlovým referenčním systémem komunikací České republiky), který obsahuje průběhy komunikací s čísly uzlů, úseků a staničením a jeho pravidelné aktualizace. Možnost digitalizace vybraných bodových a liniových jevů. | Ano, minimálně 5 licencí |  |
| Ovládání kamery přes kontrolní jednotku systému | ano |  |
| Tovární kalibrace kamer a objektivů s kalibračním protokolem | ano |  |