| Příloha č. 4 – Technická specifikace |
| --- |
| Předmět zakázky | specifikace | ks | Předpokládaná cena bez DPH |
| Část 1. |
| Promývačka pipet | Promývání pipet čistícím roztokem za současného působení ultrazvuku. Poskytnutí intenzívního čištění ultrazvukem místo použití kyseliny chromsírové. Automatická čistící sekvence. Pro pipety o délce až 755 mm. Chod ultrazvukového generátoru ovládán časovým spínačem v rozsahu 1-30 min nebo trvalý chod. Po působení ultrazvuku možnost otevření přívodu vody pro opláchnutí vyčištěných pipet. Ultrazvukový výkon max. [W] 800. Časovač 1 - 30 min/ stálý chod. Vnitřní rozměry: 150 x 150 x 895 mm. Obsah sady: - promývačka - plastový koš na pipety - nerezové víko - včetně čistícího koncentrátu (min. 5 l) | 1 | 85 124 Kč |
| Homogenizátor - disperzní | Ruční homogenizátor určený pro objemy 1 - 2 000 ml. LED displej. Plynule nastavitelná rychlost: 3 000 - 25 000 rpm. Max. viskozita: 5 000 mPas. Elektronická regulace a plynulé nastavení otáček pomocí otočného knoflíku (kontrola na LED displeji), elektronická ochrana proti přetížení, zobrazení chybových hlášení, stálý výkon motoru i při větších změnách viskozity vzorku, snadné a rychlé nasazení i vyjmutí dispergačního nástavce (bez použití nářadí) aplikace: homogenizace, emulgace, disperze, mletí za mokra . Dodání včetně : Dispergační nástavec z nerez oceli pro objem 1 - 50 ml. Délka nástavce 108 mm, průměr statoru 8 mm, průměr rotoru 6,1 mm, hloubka ponoru min/max 27/85 mm.; Dispergační nástavec z nerez oceli pro objem 10 - 1 500 ml. Délka nástavce 194 mm, průměr statoru 18 mm, průměr rotoru 12,7 mm, hloubka ponoru min/max 40/165 mm. | 1 | 100 826 Kč |
| Multimetr | Wireless ready profesionální, digitální víceparametrový přístroj pro terénní měření, s tříkanálovým vstupem, s barevným grafickým displejem na bateriový provoz, s pamětí dat a USB rozhraním, v kufříkové soupravě s IDS elektrodami: digitální pH elektrodou, digitální vodivostní celou a optickou kyslíkovou sondou , s příslušenstvím (Počáteční kalibrační kit, síťový napáječ, stativ, softwarový ovládač pro USB, kabel, Pufr pH 4,01, Pufr pH 7,00, KCl-50, 50 ml standardu 1413 uS/cm, Gumoelastický ochraný návlek). | 1 | 100 826 Kč |
| centrifuga | Univerzální velkoobjemová chlazená centrifuga. max. kapacita 4 x 1000 ml s výkyvným rotorem kapacita 168 zkumavek (15 ml, 17 x 100 mm) kapacita 112 falonek 15 ml, 40 falkonek 50 ml motorické víko bezúdržbový indukční motor mikroprocesorové řízení paměť pro 89 programů integrátor výměnné rotory s automatickou identifikací automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) 9 rychlostí rozběhu a brzdění teplotní rozsah -20 až +40 °C ovládací S panel s otočným knoflíkem speciální rotory na mikrodestičky, separační rotory, Dodání včetně výkyvného rotoru s kapacitou na 4*1000ml, zavěsů do rotoru na zkumavky a kyvety do 1000ml, úhlového rotoru s kapacitou 6*250ml | 1 | 370 248 Kč |
| Ultrazvuková čistička | Multifrekvenční čistička pro analytické a zdravotnické laboratoře nebo pro intenzivní čištění v průmyslových oblastech. - regulovatelná intenzitu ultrazvuku - funkce “sweep” (homogenní rozdělení zvukového pole pomocí přemisťování maximálních zón zvukového pole) - funkce “degas” (účinné urychlení procesu odplynění v čistící tekutině) - zabudovaný ohřev - víko a nerezový koš součástí dodávky Materiál lázně nerezová ocel V2A, materiál pláště nerezová ocel V2A. Pracovní frekvence [kHz] 37 / 80. Efektivní ultrazvukový výkon [W] 380. Ultrazvukový výkon do [W] 1520. Objem lázně [l] 28,00. Výtokový kohout 3/8´´. Vnitřní šířka lázně [mm] 505. Vnitřní hloubka lázně [mm] 300. Vnitřní výška lázně [mm] 200. Napájení [V/Hz/W] 230 / 60 / 1580. Krytí IP 20. | 1 | 65 289 Kč |
| Automatické pipety | mechanické, jednokanálové, separátní odhazovač špiček nezávislý na pipetovacím tlačítku, nastavování objemu na dvou úrovních, odpočinková plocha pro palec, jednoduchý a přesný vypouštěcí systém, uzamykatelné nastavení objemu |  | 34 711 Kč |
|  | objem 20 - 200 ul, dělění 0,2 ul, Správnost [%] ±0,6. Přesnost [%] 0,2. | 1 |  |
|  | objem 100 - 1000 ul, dělení 1 ul Správnost [%] ±0,6. Přesnost [%] 0,2. | 1 |  |
|  | objem 500 - 5000 ul, dělění 10 ul Správnost [%] ±0,5. Přesnost [%] 0,2 | 2 |  |
|  | objem 1000 - 10000, dělení 20 ul Správnost [%] ±0,5. Přesnost [%] 0,2 | 2 |  |
| Rotátor vertikální | Rotátor pro jemné a efektivní míchání vzorků v různých typech zkumavek a nádob. Podsvícený displej pro zobrazení rychlosti a času. Použití v teplotních skříních při teplotním rozsahu 5 °C až 40 °C, časovač od 1 do 1199 min nebo kontinuální provoz. Součástí dodávky držák na 16 zkumavek o objemu 50 ml. Rozsah otáček [ot./min.] 10 - 70. | 1 | 26 446 Kč |
| Část. 2 |
| Váhy do 150 kg | váživost 150 kg; dílek 50 g; rozměr váž.plochy: 50x50 cm; Můstkové váhy s plastovou jednotkou a provozem na akumulátor Váhy s lakovanou konstrukcí a nerezovou vážní deskou Charakteristika: • Displej - Výborně čitelný LED 20mm • Rozsah Táry : 100 % • Napájení : 230V; vnitřní baterie • Délka provozu na AKU : 90 hod. • Indikace stavu baterie • Provedení jednotky: plast IP-54 • Funkce automatického úsporného režimu displeje při nečinnosti, počítací režim, sumační režim • RS232 pro přenos dat | 1 | 8 264 Kč |
| Váhy do 12 kg | Váživost 12 kg, dílek 0,1 g; rozměr misky: 180x160 mm; Grafické zobrazení procentního zatížení kapacity váhy. Dodání včetně ochranného krytu vážící platformy. Součástí váhy datové rozhraní RS232. Cejchuschopné. Funkce: vážení počítání kusů procentní vážení nastavení a signalizace limit výběr jednotek hmotnosti | 1 | 17 355 Kč |
| Předvážky | Váživost : 620 g; dílek 0,001 g; průměr misky 115 mm; Grafické zobrazení procentního zatížení kapacity váhy. Dodání včetně ochranného krytu vážící platformy. Součástí váhy datové rozhraní RS232. Cejchuschopné. Funkce: vážení počítání kusů procentní vážení nastavení a signalizace limit výběr jednotek hmotnosti | 1 | 21 488 Kč |
| Analytické váhy | Cejchuschopné analytické váhy s vestaveným kal. závažím (interní kalibrace). Vybavené podsvíceným LCD displejem, který je doplněn o textovou linku pro zadávání a čtení názvů produktů, přihlašování uživatelů nebo pro paměť tára. Přesnost vážení automatickou vnitřní kalibrací, závislou na čase a teplotních změnách, volitelný systém pipetové kalibrace a automatické otvírání dvířek. Přístup do vážní komory přes posuvná dvířka a posuvný horní kryt. Rozhraní vah: 2 x RS 232, USB typ A, USB typ B . Možnost připojení přídavného displeje, funkce vážení zavěšeného břemene, jako alternativní řešení pro vážení břemen o větších rozměrech, nebo těch, která vytvářejí magnetické pole. Váživost 220 g, citlivost 0,1 mg, průměr misky 100 mm. | 2 | 50 413 Kč |
| Část 3. |
| TOC/TN - TIC Analyzátor | stanovení celkového dusíku spalovací metodou DUMAS, celkového uhlíku a anorganickýého uhlíku automatickým okyselením vzorku. Parametry: Celkový dusík (TN), celkový uhlík (TC), anorganický uhlík (IC), organický uhlík (OC) Metody: Vysokoteplotní katalytické spalování, TN dle metody DUMAS, anorganický uhlík automatickým okyselením a probubláním vzorku v IC reaktoru, organický uhlík výpočtem TC-IC. Vzorky: půda, kaly, sediment, koncentrované odpadní vody, atd. Autosampler 100 pozic – pro kombinaci TN/TC vzorků a IC vzorků, rozsah měření minimálně: Dusík: 0.02 – 100 mg N, uhlík: 0.01 – 200 mg C z navážky. Limit detekce minimálně: Dusík: 0.02 mg N z navážky, Uhlík: 0.01 mg C z navážky. Navážka vzorku: Pevné vzorky: 2 g, kapalné vzorky: 800 mg (µl). Možnost připojení s analytickými vahami. Součástí dodávky PC s monitorem, ovládací software, základní sada náhradních dílů a spotřebního materiálu, včetně dodávky a instalace. Na faktuře zvlášť rozepsaná cena PC a monitoru. | 1 | 1 570 248 Kč |