Příloha č. 1

Outsourcingové služby – Vytváření a testování speciálních vrstev povlaků

Jedná se o služby zajišťující přípravu materiálů k vytváření speciálních vrstev a povlaků na vybraných materiálech.

Příprava a testování speciálních vrstev povlaků pro vysokoteplotní aplikace.

Příprava transparentních a netransparentních nátěrů vhodných k tvorbě nanokompozitů na bázi anorganických (i geopolymerních) matric s odolností až do 1000°C.

Příprava anorganických nátěrů s řízenými tribologickými a adhezivními vlastnostmi.

Vývoj optimálních technologií nanášení (aplikací) tenkých anorganických vrstev na povrchy vybraných materiálů (silumin, ocel, sklo), dostupný popis jejich vlastností a jejich využití v technické praxi.

Technologická optimalizace přípravy a podmínky tvorby kompozitních povlaků s obsahem reaktivních a inertních plniv s různou velikostí a morfologií částic, zejména práškových slitin s definovaným poměrem frakcí a vybraných práškových oxidů nebo karbidů kovů, a optimalizace způsobů jejich nanášení.

Příprava anorganických (geopolymerních) suspenzí a kompozitních směsí s rovnoměrným rozptýlením částic plniva v anorganické matrici, možnosti stabilizace homogenních suspenzí a směsí a návrh způsobu rozrušení vznikajících sekundárních agregací. Optimalizace postupu přípravy suspenzí před jejich aplikací.