Příloha č. 3 Technická specifikace k VZ – Výukový model pro vyšetření břicha ultrazvukem

Obecné požadavky:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Torzo části hrudníku a břicha lidského těla poskytující detailní anatomii pro vyšetření břicha ultrazvukem.

Specifikace:

- technologie pro vyšetřování jednotlivých orgánů pomocí ultrazvuku,

- kombinace fantomu a anatomického modelu,

- anatomický model nabízející detailní zpracování těchto orgánů: játra, bránice, žlučovod, jaterní kanál, žlučník, slinivka, slezina, pár ledvin, břišní aorta, dolní dutá žíla, hepatická tepna, portální žíla, páteř, žaludek, tlusté a tenké střevo.

- dodávka včetně anatomického modelu, který věrně kopíruje ultrazvukový model – pro snadnější pochopení jednotlivých směrů snímání ultrazvukem,

- materiál simulátoru musí umožnit používání reálného lubrikantu pro ultrazvuk,

- požadujeme dodávku včetně přenosného kufru a polohovacího polštáře pro model,

- váha v rozsahu 11 a 13 kg.