Sterilní box s horizontálním prouděním

Charakteristické vlastnosti:

Laminární box pro mikroskopickou disekci a izolaci živočišných tkání včetně embryonálních ve sterilním prostředí. S nerezovou pracovní plochou, s HEPA filtry (EN 1822), iluminací uvnitř boxu, nízkou hladinou hluku a kontrolním panelem.

Minimální technické požadavky:

•	Rychlost proudění vzduchu min. 0,4 m/s

•	Úroveň hluku <60 dB(A)

•	Vyměnitelné HEPA filtry (EN 1822)

•	Předfiltrování vzduchu před vstupem do HEPA filtrů

•	Nerezová pracovní plocha

•	Napájení 230V, 50 Hz

•	Minimální výška vnitřního prostoru boxu 75 cm, maximální vnější šířka a hloubka 100 x 90 cm.

.	laminární box musí být dodán včetně podstavce