Laboratoř převodů, mechanismů a části strojů - standy

Laboratoř sestává ze dvou samostatných laboratorních pracovišť (standů) určených pro realizaci výuky. Obě dvě pracoviště musí navržena jako modulární, sestavena z profilů umožňující jejich úpravu (modifikaci) prostřednictvím standardizovaných dílů.

Pracoviště č. 1 – Zkoušení převodovek – měření kroutícího momentu

- Pracoviště určeno pro testování různých typů převodových ústrojů.

- Měření kroutícího momentu.

- Pohon o vhodné velikosti umožňující snadnou možnost měření pozorovaných jevů během výuky – min. 0,2kW, max. 1,5kW.

- Součástí pracoviště elektropohon s možností připojení různých typů převodovek.

- Připojení převodovek typu: s čelními koly, šneková, přírubová, planetová.

- Měření otáček na vstupu převodovky.

- Měření kroutícího momentu na vstupu převodovky.

- Měření otáček na výstupu převodovky.

- Měření kroutícího momentu na výstupu převodovky.

- Měřící soustava obsahující měřící body pro zobrazení a vyhodnocení získaných dat umožňující připojení k zařízení v laboratořích FSI UJEP - kompatibilní s  PLC využívanými v laboratořích FSI UJEP (Siemens S7). Programovatelné pomocí vývojového prostředí TIA PORTAL.

- Pracoviště bude provedeno v průmyslových standardech a to jak v HW, tak i v SW části.

Pracoviště č. 2 – Zkoušení převodovek – regulace otáček

- Pohon o vhodné velikosti umožňující snadnou možnost měření pozorovaných jevů během výuky – min. 0,2kW, max. 1,5kW.

- Elektropohon s možností připojení různých typů převodovek.

- Připojení převodovek typu: přírubová, planetová, variátorová.

- Regulace otáček.

- Měření otáček na vstupu převodovky.

- Měření kroutícího momentu na vstupu převodovky.

- Měření otáček na výstupu převodovky.

- Měření kroutícího momentu na výstupu převodovky.

- Měřící soustava obsahující měřící body pro zobrazení a vyhodnocení získaných dat umožňující připojení k zařízení v laboratořích FSI UJEP - kompatibilní s  PLC využívanými v laboratořích FSI UJEP (Siemens S7). Programovatelné pomocí vývojového prostředí TIA PORTAL.

- Pracoviště bude provedeno v průmyslových standardech a to jak v HW, tak i v SW části.

Součástí dodávky jsou převodovky typu: šneková, kuželočelní, s elektromotrem, třecí převod. Převodovky musí být dimenzovány tak, aby byly schopny přenášet odpovídající výkon dle konstrukce standu a bylo možné realizovat na nich měření na obou standech.