Technická specifikace

Laboratorní moduly pro měření a regulaci

počet: 8 ks

Popis pro veřejnou zakázku

Jedná s o laboratorní panely/moduly se zaměřením na měření a regulaci (MaR), které obsahují řídicí systém PLC kompatibilní s platformou SIEMENS LOGO. Každý laboratorní panel umožňuje ověřit navrhovaná zapojení MaR v oblasti HW a SW, využití v oblasti SW pro výuku programovaní jazyků pro PLC (grafické i textové jazyky). Modul bude možné programovat a parametrizovat buď přes HMI laboratorního panelu nebo přímo v dodaném vývojovém prostředí pro tvorbu aplikačních SW pro PLC. Požadována je též kompatibilita s již používanými systémy VarioClick Lambda.

Zevrubný popis technických elektro-parametrů

Každý modul/panel bude obsahovat:

- vnitřní zdroj bezpečného malého napětí 24 V DC

- zásuvka 230 V AC/ 16 A na čelní straně laboratorního panelu

- digitální vstupy včetně kolébkového spínače v počtu min. 5 ks

- bezpečnostní síťový vypínač

- bezpečnostní zdířky pro připojení procesní instrumentace v počtu min. 16 ks

- datová zásuvka typ RJ45 Cat6

- LED indikace pro DQ RED min. 8 ks

- LED indikace pro DQ GREEN min. 16 ks

- víceotáčkový analog-input potenciometr, min. 2 ks

- ON-OFF-ON panel součástí na čelní straně